## 0248

2005.12.19

| NARROW RUNWAY OPERATIONS | OPÉRATIONS SUR PISTES ÉTROITES |
| --- | --- |
| INTRODUCTION This Commercial and Business Aviation Advisory Circular (CBAAC) is intended to make air operators aware that they should operate in accordance with an approved Aircraft Flight Manual (AFM) Supplement, or other approved data, that ensures safe operations of transport category aeroplanes on narrow runways. | INTRODUCTION La présente Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA) vise à faire prendre conscience aux exploitants aériens qu’ils devraient utiliser des aéronefs conformément à un supplément de manuel de vol de l’aéronef (MVA) approuvé, ou à d’autres données approuvées, qui assure la sécurité des activités des avions de catégorie transport sur des pistes étroites. |
| APPLICABILITY All air operators operating under Subparts 704 and 705 of the Canadian Aviation Regulations. | APPLICABILITÉ Tous les exploitants aériens régis par les sous-parties 704 et 705 du Règlement de l’aviation canadien. |
| REFERENCES Aircraft Certification Advisory Circular No. 525-014, Issue No. 01, Certification of Transport Category Aeroplanes On Narrow Runways. http://tcinfo/CivilAviation/certification/guidance/525/525-014.htm | RÉFÉRENCES La Circulaire consultative de la Certification des aéronefs, no 525-014, édition no 01, Certification des avions de la catégorie transport sur des pistes étroites. http://tcinfo/AviationCivile/certification/reference/525/525-014.htm |

| BACKGROUND International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14, Volume 1, Aerodrome Design and Operations, Chapter 1.3 defines an aerodrome reference code depending on aeroplane performance and physical dimensions (wing span and distance between outside edges of the main gear wheels). For example, for the DHC-8-100/200/300 series of aeroplanes using the ICAO document, the recommended minimum width is 30m (98 feet). Transport Canada publication TP 312, Aerodrome Standards and Recommended Practices, contains the same methodology as the ICAO document resulting in the same recommended minimum width for the DHC-8-100/200/300 series of aeroplanes. Federal Aviation Administration Advisory Circular 150/5300-13, Change 5 dated 14 February 1997, Airport Design Standards - Transport Airports, Chapter 3, paragraph 302 relates the runway width to an Airplane Design Group classification (which depends on wingspan), maximum take-off weight, and approach category (which depends on approach speed). The above are aerodrome design standards relating the required width of the runway to the type of aeroplane the runway is intended to serve. It is assumed that the aeroplane performance and handling requirements contained in the basic airworthiness code are appropriate to the specified minimum width. For runways whose minimum width is narrower than those determined using ICAO Annex 14, Volume 1, Chapter 1.3 Reference Code, the existing requirements are inadequate. For such occurrences, Transport Canada, Aircraft Certification develops a Special Condition – Airworthiness that becomes part of the basis of certification in the aeroplane's type certificate. | CONTEXTE Le chapitre 1.3 du volume 1, intitulé Conception et exploitation technique des aérodromes, de l'annexe 14 de l'Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) définit un code de référence d'aérodrome d’après les caractéristiques de l'avion et ses dimensions (son envergure et la largeur hors tout de son train principal). Par exemple, pour les avions des séries DHC-8-100/200/300, selon le document de l’OACI, la largeur minimale recommandée est de 30 m (98 pieds). La publication TP 312 de Transports Canada, intitulée Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, comporte la même méthodologie que le document de l'OACI et, par conséquent, la largeur minimale recommandée pour les avions des séries DHC-8-100/200/300 est la même. Le paragraphe 302 du chapitre 3 de l’Advisory Circular 150/5300-13 de la Federal Aviation Administration, modification 5 en date du 14 février 1997, intitulée Airport Design Standards - Transport Airports, associe la largeur de la piste à la classification de groupe de l’avion (Airplane Design Group), déterminée selon l'envergure de celui-ci, sa masse maximale au décollage et sa catégorie pour l’approche, déterminée selon sa vitesse d’approche. Les normes ci-dessus sont des normes de conception pour les aérodromes associant des largeurs de piste requises aux types d'avions qui les utiliseront. Il est implicite que les exigences relatives aux performances et à la manœuvrabilité des avions que comporte le code de navigabilité de base respectent les largeurs minimales mentionnées. Pour les pistes dont la largeur minimale est inférieure à celles déterminées au moyen du chapitre 1.3, intitulé Code de référence, du volume 1 de l'annexe 14 de l'OACI, les exigences existantes sont inadéquates. Dans ce cas, Transports Canada, Certification des aéronefs élabore des Conditions spéciales — Navigabilité, qui feront partie de la base de certification pour le certificat de type de l’avion. |
| --- | --- |
| POLICY DEVELOPMENT The minimum runway width is that which is sufficient to allow the aeroplane to be safely controlled during take-off and landing using procedures, which can be consistently executed in service by crews of average skill. The width shall be sufficient to prevent any landing gear wheel from leaving the runway during take-off and landing in expected operating conditions, including engine failure. | ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE La largeur minimale d'une piste doit être suffisante pour permettre la commande sécuritaire de l'avion pendant le décollage et l'atterrissage, selon des procédures pouvant être exécutées de façon régulière par des équipages d’habileté moyenne. La largeur doit être suffisante pour empêcher que, dans les conditions d'utilisation prévues (y compris une panne moteur), aucune roue du train d’atterrissage ne sorte de la piste pendant le décollage ou l'atterrissage. |
| ACTION Air operators need to be aware that their aeroplanes may not be meeting the criteria for their type certification, unless they operate in accordance with the appropriate approved data. Air operators who plan to operate on an airport with runways less than 150 feet wide, should check whether the manufacturer has published procedures for doing so in an AFM Supplement. For example, in the case of the DHC-8-100/200/300 series there is an AFM Supplement that contains approved data for operation from dry, hard surface, narrow runways as defined above. Air operators operating on narrow runways must do so in compliance with the limitations stipulated in any supplement published in the AFM for the aeroplanes they are operating. If no AFM approved data exists, air operators should contact the particular aircraft manufacturer and request that the manufacturer seeks Transport Canada, Aircraft Certification approval for the desired minimum runway width. Canadian AFMs pertaining to the operation of aircraft from narrow runways contain the following statement: “This supplement does not constitute approval to conduct operations from narrow runways”. In order to be compliant with the above statement, it is recommended that air operators detail in their Company Operations Manual their procedures for operating into and out of an airport with narrow runways. | MESURES Les exploitants aériens doivent être conscients que leurs avions ne satisfont peut-être pas aux critères de leur certification de type, à moins qu’ils les utilisent conformément à des données approuvées, propres au type d’aéronef en question. Les exploitants aériens qui prévoient utiliser des avions à un aéroport ayant des pistes de moins de 150 pieds de largeur devraient vérifier si le constructeur a publié des procédures à ce sujet dans un supplément de MVA. Par exemple, dans le cas des avions des séries DHC-8-100/200/300, il existe un supplément de MVA qui contient les données approuvées concernant l’utilisation d’avions sur des pistes étroites, en dur et sèches, tel qu’il est défini ci-dessus. Les exploitants aériens utilisant des avions sur des pistes étroites doivent le faire conformément aux limites stipulées dans tout supplément publié dans le MVA des avions en question. S’il n’existe aucune donnée approuvée dans le MVA, les exploitants aériens devraient communiquer avec le constructeur d’aéronefs concerné et demander que celui-ci obtienne l’approbation de Transports Canada, Certification des aéronefs pour la largeur minimum désirée de la piste. Les MVA canadiens concernant l’utilisation d’aéronefs sur des pistes étroites contiennent l’énoncé suivant : « Le présent supplément ne constitue pas une approbation pour effectuer des opérations sur des pistes étroites. » Afin de respecter l’énoncé ci-dessus, on recommande aux exploitants aériens d’exposer en détails dans leur manuel d’exploitation de la compagnie leurs procédures concernant l’utilisation d’aéronefs pendant le décollage et l’atterrissage à des aéroports ayant des pistes étroites. |
| FUTURE DISPOSITION This CBAAC will remain in effect until further notice. | DISPOSITION FUTURE La présente CIACA restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. |

| CONCLUSION This CBAAC brings to the attention of air operators the requirement that they must operate in accordance with an approved AFM Supplement, or other approved data, to ensure safe operations of transport category aeroplanes on narrow runways. | CONCLUSION La présente CIACA sensibilise les exploitants aériens au fait qu’ils doivent utiliser des aéronefs conformément à un supplément de MVA approuvé ou à d’autres données approuvées, afin d’assurer la sécurité des activités des avions de catégorie transport sur des pistes étroites. |
| --- | --- |

Le directeur,

Aviation commerciale et d’affaires

### Original signed by

Michel Gaudreau

Director

Commercial & Business Aviation

| Commercial & Business Aviation Advisory Circulars (CBAAC) are intended to provide information and guidance regarding operational matters. A CBAAC may describe an acceptable, but not the only, means of demonstrating compliance with existing regulations. CBAACs in and of themselves do not change, create any additional, authorize changes in, or permit deviations from regulatory requirements. CBAACs are available electronically on the TC Web site, at: http://www.tc.gc.ca/CivilAviation/commerce/circulars/menu.htm | Les Circulaires d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA) visent à fournir de l’information et des directives concernant les questions opérationnelles. Une CIACA peut servir à décrire un moyen acceptable, mais non le seul, de se conformer au règlement existant. Cependant, en soi, une CIACA ne peut modifier ou créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou des dérogations aux exigences réglementaires. Les CIACA sont aussi disponibles sur le site Web de TC à l’adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/commerce/circulaires/menu.htm |
| --- | --- |